## Slide 1
基于arm软核的智能游戏机设计
队员：魏学静 魏泷 安星羿
队伍名：3bits
Notes: 老师好，我们是3bits小队。

## Slide 2
游戏方案
经典像素风格飞行射击类游戏
Notes: 我们对于游戏方案是选择复刻经典像素风格的飞行射击游戏。

## Slide 3
智能环节方案
手势识别的神经网络方案
Notes: 智能环节部分，我们采用手势识别的神经网络方案实现用户和游戏的智能交互

## Slide 4
SoC总体架构
Notes: 我们设计的SoC总体架构如图所示，我们设计了相应的游戏引擎，包括图像处理引擎PPU和音效处理引擎APU，以及我们的智能部分的CNN加速器

## Slide 5
图像处理单元PPU
背景background 活动单位sprite（精灵）
tile，方块/瓦片
Notes: 对于图像处理单元PPU设计如下，对于一个游戏画面，由背景和活动单位组成，同时他们均有一个一个小的图案方块组成

## Slide 6
图像处理单元PPU
基于tile（瓦片）的显示原理
Notes: 这种方块称为tile，一个tile由两张8*8bit的数据表组成，每一个像素点存在0，1，2，3四种可能，然后再通过调色板进行像素索引实现基本的颜色显示。

## Slide 7
图像处理单元PPU
使用尽量少的图库材料实现丰富的敌机单位和丰富的背景地图显示
将图像压缩近90倍，大大减少了BRAM消耗
Notes: 基于此，我们设计了如图所示的PPU单元。绿色部分用于活动单位精灵的显示，CPU通过AHB总线传递每一个精灵的坐标等属性；紫色部分用于背景的显示滚动控制，CPU实现少量的寄存器控制，而大量的图像数据由PPU通过SPI从FLASH中获取图像背景数据，实现丰富的背景显示与滚动效果。通过PPU单元我们大大减少了BRAM资源的消耗。

## Slide 8
音效处理单元APU
Notes: 在游戏音效环节，我们采用方波，三角波，噪声等波形模拟不同的乐器，通过自己谱曲实现有趣的电子音效，而不是采用直接存储声音数据的方式，能够有效的减少存储资源的消耗。

## Slide 9
智能交互单元
Notes: 智能交互单元使用OV5640摄像头采集图像，HDMI显示视频流。图像经预处理接入卷积神经网络加速器，输出的分类结果上传总线。

## Slide 10
智能交互单元
Notes: 我们搭建了卷积神经网络加速器ip的验证环境，通过软硬件运行结果的实时比对来验证硬件模型分类的正确性。

## Slide 11
智能交互单元
0.163ms
Notes: 卷积神经网络加速器使用100MHz时钟，预测一幅图像需要0.163ms，完全适合游戏智能交互的需求。

## Slide 12
智能交互单元
lut资源占用20.64%，dsp资源占用22.5%，eram占用21.52%，FPGA资源足够支持整个系统的综合。
Notes: 综合结果表面，智能交互单元消耗20.64%的LUT资源，22.5%的DSP资源和21.52%的ERAM资源，能够适用于目标板卡。右边视频展示了智能交互单元手势分类的功能。

## Slide 13
软件（游戏流程控制）
Notes: 在软件部分，主要是实现对整个游戏流程的控制，配合图像处理模块和音效处理模块实现，包括敌机生成，碰撞检测等等。

## Slide 14
进度
大项 | 小项 | 进度% | 描述
内核正常运行 | 编译下载&Debug | 100% | 完成
硬件设备驱动 | PS2手柄 | 100% | 完成
 | HDMI | 100% | 完成
 | 蜂鸣器 | 100% | 完成
游戏设计 | 游戏显示 | 100% | 完成
 | 游戏音效 | 90% | 进行一定的优化
 | 游戏机制&游戏流程 | 100% | 完成
智能环节 | 手势识别训练 | 100% | 完成
 | 手势识别加速器 | 70% | 已完成仿真和性能评估，整合到SoC上
Notes: 目前，我们小组完成了大部分的工作，接下来的主要任务就是智能部分的加速器整合到整个SoC上。

## Slide 15
展示环节（注意打开电脑声音）
Notes: 播放视频

## Slide 16
谢 谢
END